Zarząd Województwa Lubuskiego

Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza

dla Gorzowa Wielkopolskiego

ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10, za lata 2014–2016

wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Planu działań krótkoterminowych do Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowej benzo(a)pirenu w nim zawartego, za lata 2014-2016

Zielona Góra, 2017

Zamawiający:

Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze,

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Wykonawca:

Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych

„EKOMETRIA” Sp. z o.o.

80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 2

tel. (058) 301-42-53, fax (058) 301-42-52

Zespół autorski Biura Studiów i Pomiarów Proekologicznych „Ekometria” Sp. z o.o.

Główny Projektant: 		Małgorzata Studzińska

Agnieszka Bemka

Mariola Fijołek

Aneta Wójtowicz

Prezes Zarządu:			Wojciech Trapp

Nadzór merytoryczny:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Środowiska,

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

# Podstawy prawne opracowania

Obowiązek opracowania sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych wynika z bezpośrednio z art. 94 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.). Sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych powinno być sporządzane co trzy lata, począwszy od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza lub planu działań krótkoterminowych do dnia zakończenia realizacji odpowiednio tego programu lub planu.

Zakres sprawozdania z realizacji programu ochrony oraz planu działań krótkoterminowych powietrza określa rozporządzenie ministra środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczeń powietrza (Dz.U. z 2012 r. poz. 1034).

Zgodnie z §8 ust. 1 ww. rozporządzenia sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza zawiera informacje o:

- Kierunkach i zakresie podjętych działań priorytetowych, w tym o zmianach jakości paliw dopuszczonych do stosowania na danym terenie, zastosowaniu najlepszych dostępnych technik i podjęciu innych działań ograniczających emisję substancji do powietrza, jeśli były planowane;

- Stanie zaawansowania podjętych działań, o których mowa pkt 1;

- Nakładach, w tym środkach finansowych dotychczas poniesionych oraz przewidywanych do poniesienia na działania, o których mowa w pkt 1;

- Ograniczeniu emisji substancji do powietrza.

Zgodnie z §8 ust. 2 ww. rozporządzenia sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych zawiera informacje o podjętych działaniach, które miały na celu:

- Zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu;

- Ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

# Sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie z realizacji działań zapisanych w dokumentach: Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10, przyjętego uchwałą nr XIV/137/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015 r. oraz Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10, przyjętego uchwałą nr XIV/141/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 listopada 2015 r.

## Sprawozdanie za 2014 r.

Zestawienie działań naprawczych

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW06 |
| 2 | Tytuł | Obniżenie emisji ze źródeł spalania o małej mocy poprzez system zachęt do likwidacji niskosprawnych urządzeń i podłączenia pod sieć ciepłowniczą lub wymiany na niskoemisyjne, w szczególności na obszarach przekroczeń standardów imisyjnych |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Likwidacja wysokoemisyjnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymian na ogrzewane gazowe; Likwidacja kotłowni gazowych. |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2014 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: Długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: Źródła związane z handlem i mieszkalnictwem; E: Inne – Źródła związane z oświatą |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Ilość zlikwidowanych pieców węglowych [szt.] | 79 |
|  |  | Powierzchnia użytkowa lokali, w których zlikwidowano węglowe źródło ciepła [m2] | 875 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 / B(a)P [kg/rok] | PM10 | 39 |
|  |  | B(a)P | 0,02 |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 117 179 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW08 |
| 2 | Tytuł | Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączeniami w systemie rur preizolowanych, dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków podłączonych do systemu ciepłowniczego PGE, rozbudowa istniejących węzłów ciepłowniczych o moduły c.w.u. |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2014 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: Źródła związane z handlem i mieszkalnictwem |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Powierzchnia użytkowa lokali którym wymieniono węglowe źródło ciepła na sieć ciepłowniczą, pompy ciepła, ogrzewanie: elektryczne, gazowe lub olejowe [m] | 40 846 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 / B(a)P [kg/rok] | PM10 | 1 804 |
|  |  | B(a)P | 1 |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 529 390 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW09 |
| 2 | Tytuł | Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń przez sprzątane wyznaczonych odcinków dróg z zanieczyszczeń, remonty i poprawę stanu nawierzchni drogi |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; |
| 4 | Opis | Przebudowa ul. Kobylogórskiej; Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ul. Dekerta; Przebudowa ul. Baczewskiego; Przebudowa ul. Owocowej; Przebudowa ul. Grota-Roweckiego; Przebudowa ulic: Władysława IV, Saskiej i Batorego |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2014 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | A: Transport |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Budowa nowych odcinków dróg/przebudowa dróg [km] | 1,502 |
|  |  | Prowadzone prace mokrego czyszczenia ulic i odcinków dróg [km] | 203 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 [kg/rok] | Czyszczenie ulic | 18 575 |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 2 934 506 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW13 |
| 2 | Tytuł | Współpraca z organizacjami ekologicznymi w zakresie opracowana i prowadzenia akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza (jedna kampania rocznie; przed sezonem grzewczym uświadamiające wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie oraz szkodliwość spalania odpadów w piecach domowych; ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje) |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej niskiej emisji w ramach programu KAWKA – etap I |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2014 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: Źródła związane z handlem i mieszkalnictwem; |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu |  |  |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 [kg/rok] | Brak możliwości szacowania |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 5 844 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW20 |
| 2 | Tytuł | Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzenia drzew i krzewów) |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Stosowanie w treści decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tzn. w decyzji o lokalizacji inwestycji oraz w decyzji o warunkach zabudowy zapisy uwzględniające priorytet niskoemisyjnych systemów grzewczych dla zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej; Stosowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dopuszczających scentralizowane systemy grzewcze, indywidualne źródła ciepła wyłącznie o dużej sprawności; instalacji solarnych. |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2014 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: Długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: Źródła związane z handlem i mieszkalnictwem |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Ilość wydanych decyzji – pozwoleń na budowę dotyczących realizacji sposobu ogrzewania lokali z zastosowaniem gazowego źródła ciepła | 112 |
|  |  | Ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 2 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 [kg/rok] | – |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | – |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego |  |
| 2 | Tytuł | Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, wymian stolarki okiennej i drzwiowej). |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2014 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: Długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: Źródła związane z handlem i mieszkalnictwem; E: Inne – Źródła związane z oświatą |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Powierzchnia użytkowa lokali, w których przeprowadzono termomodernizację [m2] | 41 594 |
|  |  | Ilość wymienionych okien [szt.] | 1 950 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 / B(a)P [kg/rok] | PM10 | 2 012 |
|  |  | B(a)P | 1,2 |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 2 511 880 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego |  |
| 2 | Tytuł | Niskoemisyjne technologie w systemach transportowych |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; |
| 4 | Opis | Zakup 6 szt. niskopodłogowych autobusów, spełniających normę emisji spalin Euro-4 |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2014 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: Długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | A: Transport |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Ilość zakupionych pojazdów [szt.] | 6 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 [kg/rok] | Brak możliwości oszacowania |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 681 673 |
| 13 | Uwagi |  |

## Sprawozdanie za 2015 r.

Zestawienie działań naprawczych

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW06 |
| 2 | Tytuł | Obniżenie emisji ze źródeł spalania o małej mocy poprzez system zachęt do likwidacji niskosprawnych urządzeń i podłączenia pod sieć ciepłowniczą lub wymiany na niskoemisyjne, w szczególności na obszarach przekroczeń standardów imisyjnych |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Likwidacja wysokoemisyjnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej; Likwidacja term gazowych, wykonanie nowej instalacji c.w.u.; |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2015 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: Długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: Źródła związane z handlem i mieszkalnictwem; E: Inne – Źródła związane z oświatą |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Ilość zlikwidowanych pieców węglowych [szt.] | 293 |
|  |  | Powierzchnia użytkowa lokali, w których zlikwidowano węglowe źródło ciepła [m2] | 14 010 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 / B(a)P [kg/rok] | PM10 | 5 147 |
|  |  | B(a)P | 3 |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 1 914 019 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW07 |
| 2 | Tytuł | Utrzymanie i aktualizacja bazy służącej do zarządzania źródłami niskiej emisji na terenie miasta po przeprowadzonej inwentaryzacji źródeł |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Inwentaryzacja i stworzenie bazy danych źródeł niskiej emisji |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2015 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: Długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: Źródła związane z handlem i mieszkalnictwem |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | — |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 / B(a)P [kg/rok] | PM10 | — |
|  |  | B(a)P | — |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 22 446 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW08 |
| 2 | Tytuł | Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączeniami w systemie rur preizolowanych, dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków podłączonych do systemu ciepłowniczego PGE, rozbudowa istniejących węzłów ciepłowniczych o moduły c.w.u. |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2015 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Powierzchnia użytkowa lokali którym wymieniono węglowe źródło ciepła na sieć ciepłowniczą, pompy ciepła, ogrzewanie: elektryczne, gazowe lub olejowe [m] | 72 659 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 / B(a)P [kg/rok] | PM10 | 26 695 |
|  |  | B(a)P | 15 |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 2 572 182 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW09 |
| 2 | Tytuł | Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń przez sprzątane wyznaczonych odcinków dróg z zanieczyszczeń, remonty i poprawę stanu nawierzchni drogi |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; |
| 4 | Opis | wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej; przebudowa ul. Dobrej; remont ul. Stilonowej; wykonanie drogi gruntowej o nawierzchni z kruszywa naturalnego; przebudowa ul. Wyczółkowskiego; bieżące utrzymanie czystości dróg. |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | ul. Baczewskiego; ul. Dobra; ul. Stilonowa; ul. Wawrowska ul. Wyczółkowskiego drogi/ulice w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. |
| 7 | Termin zastosowania | 2015 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | A: Transport |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Budowa nowych odcinków dróg/przebudowa dróg [km] | 0,856 |
|  |  | Długość utwardzonych ulic i odcinków dróg [km] | 0,351 |
|  |  | Remonty nawierzchni ulic i dróg [km] | 2,910 |
|  |  | Prowadzone prace mokrego czyszczenia ulic i odcinków dróg [km] | 203 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 [kg/rok] | Czyszczenie ulic | 18 575 |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 2 908 709 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW10 |
| 2 | Tytuł | Czyszczenie po sezonie zimowym wyznaczonych miejsc na nawierzchni dróg |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; |
| 4 | Opis | Mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg z piasku oraz innych zanieczyszczeń. Oczyszczaniu podlegają jezdnie oraz chodniki i place. |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Ulice w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne) o nawierzchni twardej, na której były prowadzone działania zimowe (usuwanie śniegu, usuwane śliskości) |
| 7 | Termin zastosowania | 2016 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | A: Krótkoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | A: Transport |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Prowadzone prace mokrego czyszczenia ulic – jezdnie [km] | 207 |
|  |  | Prowadzone prace mokrego czyszczenia ulic – chodniki i place [km] | 140 (249 tys. m2) |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 [kg/rok] | — |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 95 380 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW11 |
| 2 | Tytuł | Modernizacja kotłowni komunalnych oraz dużych obiektów energetycznego spalania paliw celem ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń: modernizacja kotłów, automatyzacja procesu spalania, zmiana rodzaju paliwa ze stałego na gazowe lub alternatywne źródła energii, budowa/modernizacja systemów oczyszczania spalin |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Budowa nowego bloku gazowo-parowego (dwie turbiny gazowe z kotłami odzyskowymi i turbiną upustowo-kondensacyjną wraz z przyłączami gazu i rozdzielnia 6kV. Moc cieplna całego bloku 239 MW. Zabudowa tymczasowej kotłowni mobilnej (3 kotły olejowe o mocy 10 MW każdy). |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | ul. Energetyków 6 |
| 7 | Termin zastosowania | 2008–2016 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | B: Przemysł, w tym wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Liczba zmodernizowanych obiektów energetycznego spalania paliw [szt.] | 1 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 [kg/rok] | Brak danych źródłowych |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | Brak danych dla 2015 r. |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW13 |
| 2 | Tytuł | Współpraca z organizacjami ekologicznymi w zakresie opracowana i prowadzenia akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza (jedna kampania rocznie; przed sezonem grzewczym uświadamiające wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie oraz szkodliwość spalania odpadów w piecach domowych; ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje) |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej niskiej emisji w ramach programu KAWKA – etap II; Szkolenie w ramach ECO-DRIVINGU dla kierowców zatrudnionych w MZK. |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2014–017; 2014–2015 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: Źródła związane z handlem i mieszkalnictwem; A: Transport |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | 1. przeprowadzenie konkursów dla uczniów i nauczycieli; Dystrybucja ulotek; Opracowanie i publikacja artykułów w lokalnej prasie | 3; Brak danych 2 |
|  |  | 2. Ilość osób uczestniczących w szkoleniu | 110 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 [kg/rok] | — |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 1 948 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW16 |
| 2 | Tytuł | Rozwój systemów ścieżek rowerowych lub komunikacji rowerowej w miastach i gminach |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; |
| 4 | Opis | Budowa dróg rowerowych na ulicach: Dobrej, Okulickiego i Czereśniowej; Opracowanie dokumentacji – Koncepcja EuroVelo. |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2015 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | A: Transport |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [m] | 2 245 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 [kg/rok] | 24,2 |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | Koszty poniesione w ramach całkowitej przebudowy i remontów dróg 5 823 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW17 |
| 2 | Tytuł | Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2015 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: Źródła związane z handlem i mieszkalnictwem; E: Inne (źródła związane z oświatą) |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Ilość przeprowadzonych kontroli [liczba adresów] | 122 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 [kg/rok] | – |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | – |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego |  |
| 2 | Tytuł | Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, wymian stolarki okiennej i drzwiowej). |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2015 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: Długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: Źródła związane z handlem i mieszkalnictwem; E: Inne – Źródła związane z oświatą |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Powierzchnia użytkowa lokali, w których przeprowadzono termomodernizację [m2] | 140 366 |
|  |  | Ilość wymienionych okien [szt.] | 54 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 / B(a)P [kg/rok] | PM10 | 15 468 |
|  |  | B(a)P | 9 |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 2 239 384 |
| 13 | Uwagi |  |

## Sprawozdanie za 2016 r.

Zestawienie działań naprawczych

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW06 |
| 2 | Tytuł | Obniżenie emisji ze źródeł spalania o małej mocy poprzez system zachęt do likwidacji niskosprawnych urządzeń i podłączenia pod sieć ciepłowniczą lub wymiany na niskoemisyjne, w szczególności na obszarach przekroczeń standardów imisyjnych |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Projekt realizowany w obrębie Śródmieścia Gorzowa Wielkopolskiego (ulice: Łokietka, Krzywoustego, Armii Polskiej, Borowskiego, Chrobrego, 30-Stycznia, Kosynierów Gdyńskich, Mieszka I); Wymiana pieca węglowego na fazowy (ul. Wawrzyniaka 74/2); Likwidacja kotłowni gazowej i wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej. |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2016 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: Długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: Źródła związane z handlem i mieszkalnictwem; E: Inne (źródła związane z oświatą) |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Ilość zlikwidowanych pieców węglowych [szt.] | 1 310 |
|  |  | Powierzchnia użytkowa lokali, w których zlikwidowano węglowe źródło ciepła [m2] | 67 032 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 / B(a)P [kg/rok] | PM10 | 24 627 |
|  |  | B(a)P | 14 |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 3 873 735 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW07 |
| 2 | Tytuł | Utrzymanie i aktualizacja bazy służącej do zarządzania źródłami niskiej emisji na terenie miasta po przeprowadzonej inwentaryzacji źródeł |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Aktualizacja bazy danych źródeł niskiej emisji w zakresie zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Śródmieściu Gorzowa Wielkopolskiego” – projekt KAWKA. |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2016 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: Długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: Źródła związane z handlem i mieszkalnictwem |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | — |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 / B(a)P [kg/rok] | PM10 | — |
|  |  | B(a)P | — |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | — |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW08 |
| 2 | Tytuł | Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączeniami w systemie rur preizolowanych, dostawa i montaż kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków podłączonych do systemu ciepłowniczego PGE, rozbudowa istniejących węzłów ciepłowniczych o moduły c.w.u. |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Nowe Miasto, Edelmana 1-3 i Okulickiego 70-72, Dąbrowskiego 20-20a, Teatralna 25, Szpitalna 2, Brukselska 10A-D i Lizbońska 8AB, Piłsudskiego 9, Wyspiańskiego 10, Bora Komorowskiego 15, Gen. Maczka 23, Łokietka 8, Dąbrowskiego 3, Dąbrowskiego 3a, Łokietka 28 i Armii Polskiej 38, Chrobrego 21, Towarowa 13ABC i Śląska 84AB, Słoneczna 80-84, Słoneczna 86-90, Sportowa 14ABC, Sportowa 14DE, Kołłątaja 1ABC, Kołłątaja 1DE, Kołłątaja 3A-D Ponadto budynki objęte projektem KAWKA i instalacje gazowe |
| 7 | Termin zastosowania | 2016 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: źródła pochodzące z mieszkalnictwa i handlu |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Powierzchnia użytkowa lokali którym wymieniono węglowe źródło ciepła na sieć ciepłowniczą, pompy ciepła, ogrzewanie: elektryczne, gazowe lub olejowe [m] | 92 492 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 / B(a)P [kg/rok] | PM10 | 33 982 |
|  |  | B(a)P | 19 |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 3 197 436 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW09 |
| 2 | Tytuł | Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń przez sprzątane wyznaczonych odcinków dróg z zanieczyszczeń, remonty i poprawę stanu nawierzchni drogi |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; |
| 4 | Opis | Wykonanie drogi o nawierzchni z mieszanki asfaltowej mineralnej z podbudową; Przebudowa i remont drogi wojewódzkiej Al. Konstytucji 3 Maja od skrzyżowania z ul. Estkowskiego do skrzyżowania z ul. Sportową, polegająca m.in. na wykonaniu nowej warstwy wiążącej betonu asfaltowego i ścieralnej o nawierzchni SMA; Przebudowa drogi wewnętrznej (sięgacz od ul. Plac Jana Pawła II) wraz z włączeniem do drogi gminnej polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton; Przebudowa drogi powiatowej – ul. Warszawskiej od ul. Parkowej do ul. Uroczej, polegająca m.in. na wykonaniu nowej konstrukcji z nawierzchnią z betonu asfaltowego; Przebudowa fragmentu gminnej drogi gruntowej – ul. Junackiej, polegająca m.in. na wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej; Przebudowa fragmentu drogi powiatowej – ul. Szarych Szeregów, wraz z wykonaniem ciągu rowerowego o nawierzchni z masy bitumicznej ; Przebudowa fragmentu drogi gruntowej – ul. Granitowa, polegająca na wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej; Przebudowa fragmentu gminnej drogi gruntowej – ul. Pyrzycka, polegająca m.in. na wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej; Przebudowa ul. Towarowej wraz przebudową ul. Fabrycznej, polegającej m.in. na budowie nowej konstrukcji jezdni, przebudowie przyległych zjazdów, zatok autobusowych, budowie nowego skrzyżowania, budowie ścieżki rowerowej; Bieżące utrzymanie czystości dróg ulic. |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | ul. Piłkarska; Al. Konstytucji 3 Maja; Sięgacz od ul. Jana Pawła II; ul. Warszawska; ul. Junacka; ul. Szarych Szeregów; ul. Granitowa; ul. Pyrzycka; ul. Fabryczna i ul. Towarowa |
| 7 | Termin zastosowania | 2016 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | A: Transport |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Budowa nowych odcinków dróg [km] | 1,167 |
|  |  | Długość utwardzonych ulic i odcinków dróg [km] | 1,799 |
|  |  | Remonty nawierzchni ulic i dróg | 1,345 |
|  |  | Prowadzone prace mokrego czyszczenia ulic i odcinków dróg [km] | 203 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 [kg/rok] | Czyszczenie ulic | 18 575 |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 2 751 466 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW10 |
| 2 | Tytuł | Czyszczenie po sezonie zimowym wyznaczonych miejsc na nawierzchni dróg |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; |
| 4 | Opis | Mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg z piasku oraz innych zanieczyszczeń. Oczyszczaniu podlegają jezdnie oraz chodniki i place. |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Ulice w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne) o nawierzchni twardej, na której były prowadzone działania zimowe (usuwanie śniegu, usuwane śliskości) |
| 7 | Termin zastosowania | 2016 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | A: Krótkoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | A: Transport |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Prowadzone prace mokrego czyszczenia ulic – jezdnie [km] | 207 |
|  |  | Prowadzone prace mokrego czyszczenia ulic – chodniki i place [km] | 140 (249 tys. m2) |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 [kg/rok] | — |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 158 221 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW11 |
| 2 | Tytuł | Modernizacja kotłowni komunalnych oraz dużych obiektów energetycznego spalania paliw celem ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń: modernizacja kotłów, automatyzacja procesu spalania, zmiana rodzaju paliwa ze stałego na gazowe lub alternatywne źródła energii, budowa/modernizacja systemów oczyszczania spalin |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Budowa nowego bloku gazowo-parowego (dwie turbiny gazowe z kotłami odzyskowymi i turbiną upustowo-kondensacyjną wraz z przyłączami gazu i rozdzielnia 6kV. Moc cieplna całego bloku 239 MW. Zabudowa tymczasowej kotłowni mobilnej (3 kotły olejowe o mocy 10 MW każdy). |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | ul. Energetyków 6 |
| 7 | Termin zastosowania | 2016 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | B: Przemysł, w tym wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Liczba zmodernizowanych obiektów energetycznego spalania paliw [szt.] | 1 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 [kg/rok] | Brak danych źródłowych |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 50 989 183 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW13 |
| 2 | Tytuł | Współpraca z organizacjami ekologicznymi w zakresie opracowana i prowadzenia akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza (jedna kampania rocznie; przed sezonem grzewczym uświadamiające wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie oraz szkodliwość spalania odpadów w piecach domowych; ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje) |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej niskiej emisji w ramach programu KAWKA. |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | Lipiec 2015 – czerwiec 2016 – Etap III |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: Źródła związane z handlem i mieszkalnictwem |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Dystrybucja ulotek; Opracowanie i publikacja artykułów w lokalnej prasie | Brak danych 2 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 [kg/rok] | Brak możliwości szacowania |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 1 948 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW16 |
| 2 | Tytuł | Rozwój systemów ścieżek rowerowych lub komunikacji rowerowej w miastach i gminach |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; |
| 4 | Opis | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej i Towarowej o nawierzchni bitumicznej; Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Szarych Szeregów. |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2016 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | A: Transport |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [m] | 1 012 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 [kg/rok] | 10,9 |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | Koszty poniesione w ramach inwestycji „Przebudowa ul. Towarowej wraz z przebudową ul. Fabrycznej…” Koszty poniesione w ramach inwestycji przebudowy ul. Szarych Szeregów |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW17 |
| 2 | Tytuł | Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów. |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2016 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: Źródła związane z handlem i mieszkalnictwem |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Ilość przeprowadzonych kontroli [liczba adresów] | 77 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 [kg/rok] | – |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | – |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego | GW20 |
| 2 | Tytuł | Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzenia drzew i krzewów) |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Stosowanie w treści decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tzn. w decyzji o lokalizacji inwestycji oraz w decyzji o warunkach zabudowy zapisy uwzględniające priorytet niskoemisyjnych systemów grzewczych dla zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej; Stosowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dopuszczających lokalizowanie instalacji solarnych oraz zaopatrzenie w energię cieplną z m.s.c., energię powstałą w produkcyjnych procesach technologicznych oraz w ze słonecznych systemów grzewczych. |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2016 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: Długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: Źródła związane z handlem i mieszkalnictwem |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy budowy dla nowych budynków lub zespołów budynków jednorodzinnych | 44 |
|  |  | Ilość decyzji na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych | 5 |
|  |  | Ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 1 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 [kg/rok] | – |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | – |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego |  |
| 2 | Tytuł | Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; Lu10mGWkBaPa01; Lu10mGWkBaPa02; Lu10mGWkBaPa03 |
| 4 | Opis | Działania ograniczające straty ciepła (ocieplenie ścian, wymian stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachów). |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2016 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: Długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | D: Źródła związane z handlem i mieszkalnictwem; E: Inne (źródła związane z oświatą) |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Powierzchnia użytkowa lokali, w których przeprowadzono termomodernizację [m2] | 201 707 |
|  |  | Ilość wymienionych okien [szt.] | 155 |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 / B(a)P [kg/rok] | PM10 | 22 228 |
|  |  | B(a)P | 13 |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 1 858 435 |
| 13 | Uwagi |  |

| Lp. | Zawartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kod działania naprawczego |  |
| 2 | Tytuł | Niskoemisyjne technologie w systemach transportowych |
| 3 | Kod sytuacji przekroczenia | Lu10mGWkPM10d01; Lu10mGWkPM10d02; Lu10mGWkPM10d03; |
| 4 | Opis | Dzierżawa 10 szt. autobusów Solaris Urbino 12 z silnikiem Euro 6; Zakup 2 szt. samochodów ciężarowych Fiat Ducato z silnikiem Euro 6. |
| 5 | Nazwa i kod strefy | Strefa miasto Gorzów Wielkopolski, PL0801 |
| 6 | Obszar | Gorzów Wielkopolski |
| 7 | Termin zastosowania | 2016 |
| 8 | Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia | C: Długoterminowe |
| 9 | Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze | A: Transport |
| 10 | Wskaźniki monitorowania postępu | Ilość zakupionych/wymienionych/dzierżawionych pojazdów | 10 autobusów; 2 pojazdy ciężarowe |
| 11 | Osiągnięty efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10 [kg/rok] | Brak możliwości oszacowania |
| 12 | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (w euro) | 165 063 |
| 13 | Uwagi |  |

## Podsumowane realizacji działań w latach 2014–2016

Dane zestawione w tabeli wskazują, iż w wyniku działań naprawczych realizowanych w latach 2014–2016 osiągnięto redukcję emisji pyłu zawieszonego PM10 na poziomie prawie 190 ton, najwięcej w roku 2016 – blisko 59 ton. Redukcja emisji benzo(a)pirenu w całym okresie 2014–2016 wyniosła 76 kg, najwięcej w 2016 r. – 46 kg. Najwyższy efekt ekologiczny polegający na redukcji emisji zanieczyszczeń, a w konsekwencji stężeń, dają działania ukierunkowane na likwidację wysokoemisyjnych źródeł węglowych.

W ramach realizacji polityki ekologicznej i działań naprawczych zawartych w Programie ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenia wartości dopuszczalnej dla pyłu zawieszonego PM10 i Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 dla roku bazowego 2013, do 2020 roku zakłada się osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie ok. 38 ton pyłu zawieszonego PM10 i ok. 23 kg benzo(a)pirenu

Działania zrealizowane na terenie strefy w latach 2014–2016 wpłynęły na obniżenie emisji powierzchniowej na poziomie 70% dla pyłu zawieszonego PM10 oraz 77% dla benzo(a)pirenu (działanie dotyczące termomodernizacji budynków nie było brane pod uwagę, ze względu na to, iż sprawozdawane były przedsięwzięcia w budynkach wielorodzinnych ogrzewanych ciepłem sieciowym). Szacuje się, iż w tym tempie i na tym poziomie redukcji emisji istnieje możliwość osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i istotnie obniżenie emisji oraz stężeń benzo(a)pirenu. Aby tendencja poprawy jakości powietrza była utrzymana, należy przede wszystkim zintensyfikować działania związane z obniżeniem emisji z sektora komunalno-bytowego (zwiększenie tempa zmiany sposobu ogrzewania w lokalach ogrzewanych indywidualnie niskosprawnymi kotłami lub piecami na paliwo stałe, na ogrzewanie niskoemisyjne lub bezemisyjne).

Działania naprawcze zaproponowane w Programach ochrony powietrza związane głównie z redukcją emisji ze źródeł powierzchniowych:

- zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację obiektów budowlanych,

- podłączenie do sieci cieplnej,

- wymiana dotychczasowych kotłów węglowych o niskiej sprawności na kotły zasilane gazem lub ogrzewanie elektryczne,

- ewentualnie wymiana dotychczasowych kotłów węglowych na nowoczesne kotły węglowe (paliwo: węgiel, orzech, groszek) zasilane automatycznie ale tylko na terenach, gdzie nie jest możliwe doprowadzenie gazu czy sieci ciepłowniczej. Wymiana w ramach dofinansowania osób fizycznych i małych i średnich przedsiębiorstw; rozwijanie systemu zachęt do likwidacji lub wymiany starych źródeł ciepła,

- dla nowo powstających budynków proponuje się stosowanie alternatywnych źródeł ciepła takich jak kolektory czy pompy ciepła,

- ograniczenie zużycia energii oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie produkcji energii w strefie.

Działania dodatkowe zaproponowane do realizacji w ramach Programów:

- edukacja ekologiczna społeczeństwa, nie tylko w zakresie szkolnictwa, ale również poprzez akcje informacyjne i promocyjne, systemy powiadamiania o jakości powietrza i inne,

- wykorzystanie planów zagospodarowania przestrzennego w celu ustalenia ograniczeń i kierunków wspomagających podejmowanie decyzji oraz realizację działań naprawczych,

- prowadzenie kontroli:

- mieszkańców odnośnie sposobów wykorzystania paliw oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów,

- kontrole WIOŚ w zakresie dotrzymania przez podmioty gospodarcze standardów jakości powietrza oraz wymogów pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

- uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.

Ze względu na specyfikację benzo(a)pirenu oraz uwarunkowania ekonomiczne bardzo trudne będzie dotrzymanie wartości docelowej dla tego zanieczyszczenia. Dlatego też działania naprawcze należy realizować z zachowaniem uwarunkowań ekonomicznych, dla działań technologicznie i ekonomicznie uzasadnionych.

Łączne koszty wydatkowane strefie w okresie sprawozdawczym wyniosły 81,9 mln euro, w tym prawie 51 mln na działanie związane z modernizacją źródła w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów. Koszty poniesione na likwidację emisji powierzchniowej, bez termomodernizacji budynków, wyniosły w latach 2014–2016 14,7 mln euro, najwięcej w roku 2016 – ponad 7 mln euro. Na działania związane z termomodernizacją budynków wydatkowane jest każdego roku od ok. 2 do ok. 2,5 mln euro.

Tabela 2-1 Efekt ekologiczny i koszty realizacji działań naprawczych w strefie Gorzów Wielkopolski w latach 2014-2016

| Działania naprawcze | 2014 | 2015 | 2016 | Suma 2014-2016 | Efekt ekologiczny do 2020 r. [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Efekt ekologiczny [kg/rok] | Koszty [euro] | Efekt ekologiczny [kg/rok] | Koszty [euro] | Efekt ekologiczny [kg/rok] | Koszty [euro] | Efekt ekologiczny [kg/rok] | Koszty [euro] | PM10 | B(a)P |
|  | PM10 | B(a)P |  | PM10 | B(a)P |  | PM10 | B(a)P |  | PM10 | B(a)P |  |  |  |
| Likwidacja ogrzewania węglowego | 39 | 1 | 117 179 | 5 147 | 3 | 1 914 019 | 24 627 | 14 | 3 873 735 | 29 813 | 18 | 5 904 933 | 70 | 77 |
| Termomodernizacja | 2 012 | 1 | 2 511 880 | 15 468 | 9 | 2 239 384 | 22 228 | 13 | 1 858 435 | 37 696 | 23 | 6 609 699 | –* | –* |
| Czyszczenie ulic | 18 575 |  | 2 934 506 | 18 575 |  | 3 004 089 | 18 575 |  | 2 909 687 | 18 575 |  | 8 848 282 | -** | -** |
| Modernizacja dużych obiektów spalania paliw | – | – | – | – | – | – | b.d. | b.d | 50 989 183 | – |  | 50 989 183 | – | – |
| Pozostałe | b.d. | b.d. | 687 517 | b.d. | b.d. | 7 771 | 11 | b.d. | 167 011 | 11 |  | 862 299 | – | – |
| RAZEM | 18 614 | 2 | 6 251 082 | 39 190 | 12 | 7 165 263 | 65 441 | 27 | 59 798051 | 86 095 | 41 | 73 214 396 | 70 | 77 |

b.d. – brak danych lub brak możliwości szacowania

*   brak możliwości oszacowania ze względu na sprawozdawanie głównie budynków wielorodzinnych ogrzewanych ciepłem sieciowym

**  brak możliwości oszacowania ze względu na umieszczenie w Programie innych działań naprawczych redukcji emisji liniowej

# Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych

Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski został przyjęty uchwałą nr II/13/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014 r.

Nie otrzymano informacji (sprawozdań) o realizowanych działaniach w ramach Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski.

System informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń

W ramach funkcjonowania Planu działań krótkoterminowych określono procedury informowania społeczeństwa o prognozowaniu lub o wystąpieniu stężeń zanieczyszczeń przekraczających poziomy normatywne. Wyznaczono trzy poziomy ostrzegania o możliwości wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń:

- ALERT I STOPNIA – w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia lub wystąpienia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu;

- ALERT II STOPNIA – w przypadku wystąpienie przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (ryzyko wystąpienia poziomu alarmowego);

- ALERT III STOPNIA – w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10.

Poziom informowania rozumie się jako stężenie substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie zdrowia ludzkiego wynikającego z krótkotrwałego działanie zanieczyszczeń wrażliwych grup ludności, w przypadku którego niezbędna jest natychmiastowa i właściwa informacja. Poziom informowania substancji w powietrzu dla pyłu zawieszonego PM10 (dla okresu uśredniania wyników pomiarów – 24 godziny) wynosi 200 µg/m3.

Poziom alarmowy oznacza poziom substancji w powietrzu, którego nawet krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi. Alarmowy poziom substancji dla pyłu zawieszonego PM10 (dla okresu uśredniania wyników pomiarów – 24 godziny) wynosi 300 µg/m3.

W latach 2014–2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pismami do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i do Zarządu Województwa Lubuskiego poinformował o przekroczeniach oraz o ryzyku wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu na terenie strefy miasto Gorzów Wielkopolski. Pisma te, w formie komunikatów, dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Zielonej Górze: www.zgora.pios.gov.pl.

W 2014 roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze pismem z dnia 18.04.2014 r., poinformował o ryzyku przekroczenia 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 na stanowisku - w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kosynierów Gdyńskich oraz o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu na stanowisku – w Gorzowie Wlkp., przy ul. Piłsudskiego.

W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, pismem z dnia 12.02.2015 r., poinformował o ryzyku przekroczenia 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (powyżej 35 dni w roku) na stanowisku: w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kosynierów Gdyńskich.

Pismem z dnia 15.04.2015 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze poinformował o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego określonego jako stężenie średnie roczne benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, na stanowiskach:

- w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kosynierów Gdyńskich,

- w Gorzowie Wlkp., przy ul. Piłsudskiego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze informuje, że stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia w 2016 roku dopuszczalnej liczby przekroczeń normowanej wartości średniodobowej (35 razy/rok) dla pyłu zawieszonego PM10. Ryzyko wystąpienia przekroczeń zostało odnotowane na stacji: w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kosynierów Gdyńskich (18.02.2016 r.).

Pismem MM.7011.14.2016.PC Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze poinformował o ryzyku wystąpienia przekroczenia w 2016 roku poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Ryzyko wystąpienia przekroczeń B(a)P zostało odnotowane na stacjach:

- w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kosynierów Gdyńskich (18.04.2016 r.),

- w Gorzowie Wlkp., przy ul. Piłsudskiego (18.04.2016 r.).

W wyniku ogłoszenia Alertu I (przekazywanych przez WIOŚ informacji o ryzyku wystąpienia przekroczenia lub wystąpieniu przekroczenia poziomów normatywnych zanieczyszczeń) podjęto działania wspomagające - informacyjne i kontrolne (w ramach działań zawartych w PDK).

Nie stwierdzono wystąpienia przekroczenia poziomu informowania i poziomu alarmowego na terenie strefy miasto Gorzów Wielkopolski w latach 2014–2016. W związku z tym Wojewoda Lubuski nie podejmował żadnych działań wynikających z Planu działań krótkoterminowych. W ramach ewentualnego ogłaszania Alertu II (przekroczenie poziomu informowania) i Alertu III (przekroczenie poziomu alarmowego) podejmowane są działania określone w PDK:

- Alert II – zestaw działań informacyjnych, tj. niezwłoczne (drogą e-mailową i telefoniczną) przekazywanie przez WIOŚ informacji o zaistniałej sytuacji wysokich stężeń do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa; WCZK przekazuje informację do Państwowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, które następnie informację przekazuje społeczeństwu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz podmiotom wskazanym do realizacji działań w ramach PDK; PCZK następnie przekazuje informację do urzędów gmin lub miasta oraz podmiotom wskazanym do realizacji działań w ramach PDK; umieszczenie na stronach WIOŚ, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz PCZK i urzędów gmin lub miast informacji o ogłoszeniu alertu; WCZK informację o ogłoszeniu Alertu II stopnia przekazuje w celu rozpowszechnienia do lokalnych mediów w sposób zwyczajowo przyjęty.

- Alert III:

- wzmocnienie kontroli palenisk domowych, kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów - dodatkowe grupy kontrolne w terenie i na telefon;

- zalecenie zaniechania palenia w kominkach (nie dotyczy okresu zimowego w sytuacji, gdy jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych);

- całkowity zakaz rozpalania ognisk – dotyczy głównie ogródków działkowych;

- zalecenia ograniczenia spalania paliw stałych złej jakości w kotłach i piecach;

- wprowadzenie na czas ogłoszenia Alertu III stopnia możliwości darmowego korzystania z komunikacji miejskiej;

- zakaz wjazdu samochodów ciężarowych pow. 3,5 t na wyznaczone tereny (nie dotyczy samochodów bezpośredniego zaopatrzenia);

- pobieranie zwiększonej opłaty za parkowanie (3-krotność normalnej stawki);

- wzmocnienie kontroli placów budowy pod kątem ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłu (kontrola przestrzegania zapisów pozwolenia budowlanego);

- wstrzymanie następujących prac budowlanych: prace ziemne, budowa dróg, remonty elewacji budynków;

- wzmocnienie kontroli pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu;

- informowanie dyrektorów jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) oraz opiekuńczych o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na alarmowe stężenia zanieczyszczeń;

- informowanie dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości -astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia stężeń alarmowych zanieczyszczeń;

- informowanie o zalecanym ograniczeniu dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni w czasie występowania wysokich stężeń np. uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie wysokich stężeń zanieczyszczeń.